Proiect

Anexa

la Hotărîrea Guvernului

Nr. ______ din „___” _______________ 2013

Regulamentul

privind cerinţele de epurare a apelor uzate în localităţile urbane şi rurale

Capitolul I.   Prevederi generale

- Prezentul Regulament are drept scop protecţia mediului împotriva poluării cauzate de evacuările de ape uzate, respectarea cerinţelor de calitate a mediului, precum şi stabilirea valorilor-limită admisibile ale poluanţilor din apele uzate evacuate în receptori naturali din staţiile de epurare şi punerea în aplicare a art. 39 şi 40 din Legea apelor, nr. 272 din 23.12.2011, referitoare la:

- Stabilirea cerinţelor pentru exploatarea sistemelor de colectare a apelor uzate în localităţile urbane şi pentru exploatarea staţiilor de epurare şi condiţiilor în care se acceptă evacuarea apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor, sau după caz, în cele ale unor agenţi economici industriali la care sunt racordate localităţile, astfel încît sa se asigure protecţia şi funcţionarea normală a acestora, precum şi protejarea mediului de efectele adverse ale evacuărilor de ape uzate. Totodată Regulamentul se referă şi la apele uzate care se descarcă direct din staţiile de epurare în receptori naturali;

- Stabilirea cerinţelor de colectare, depozitare, de epurare şi deversare a apelor uzate casnice în localităţile rurale, inclusiv cerinţele de exploatare a sistemelor de colectare locale, a staţiilor şi a proceselor de epurare alternative, a tehnologiilor şi a proceselor adecvate;

Capitolul II.   Stabilirea cerinţelor de colectare şi epurare a apelor uzate în localităţile urbane    (art.39)

Domeniul de aplicare

3.  Prezentul capitol se referă la cerinţele pentru exploatarea sistemelor de colectare a apelor uzate în localităţile urbane .

4.  Incărcarea cu poluanţi a apelor uzate se exprimă în locuitori echivalenţi – l.e.- şi se calculează pe baza încărcării medii maxime săptămînale in CBO5 ntrat in staţia de epurare în cursul unui an, exceptînd situaţiile de fenomene hidrometeorologice neobişnuite, cum sunt precipitaţiile abundente.

5.  Definitii

In sensul prezentelui Regulament, prin termenii înscrişi mai jos se înţelege:

- ape uzate orăşeneşti- ape uzate menajere sau amestec de ape uzate menajere cu ape uzate industriale si/sau meteorice;

- ape uzate menajere- ape uzate provenite din gospodării şi servicii, care rezultă de regulă din metabolismul uman şi din activităţile menajere;

- ape uzate industriale- orice fel de ape uzate ce se evacueaza din incintele in care se desfăsoară activitaţi industriale şi/ sau comerciale, altele decît apele uzate menajere si meteorice;

- staţii de epurare noi- staţii de epurare proiectate, construite şi date în exploatare;

- staţii de epurare retehnologizate/modernizate- staţii de epurare care prin îmbunătăţirile si completarile facute permit obtinerea conditiilor de calitate stabilite prin avizele si autorizatiile de gospodarire a apelor;

- punct de control- locul de unde se preleveaza probe de apa in vederea efectuarii analizelor de laborator, acest loc fiind:

a) in cazul evacuarilor in reteaua de canalizare a localitatii a apelor uzate menajere si industriale, ultimul camin al canalizarii interioare a utilizatorului de apa ininte de debusarea in reteaua de canalizare a localitatii;

b) in cazul efluentilor din statiile de epurare a apelor uzate orasenesti, a apelor uzate industriale sau a evacuarilor directe, punctual de evacuare finala a apelor uzate in apa receptoare;

- retea de canalizare- sistem de conducte care colecteaza si transporta apele uzate urbane si/sau industriale;

- aglomerare umana- o zona in care populatia si/sau activitatile economice sunt suficient de concentrate pentru a face posibila colectarea apelor uzate orasenesti si dirijarea lor spre o statie de epurare sau spre un punct final de evacuare;

- un locuitor echivalent (l.e.)- incarcarea organica biodegradabila avand un consum biochimic de oxigen la 5 zile- CBO5- de 60 g O2/zi;

-. epurare primara- epurarea apelor uzate printr-un proces fizic si/sau chimic care implica decantarea materiilor in suspensie sau prin alte procedee in care CBO5 al apelor uzate influente este redus cu cel putin 20% iar materiile in suspensie, cu cel putin 50%;

- epurare secundara- epurarea apelor uzate printr-un proces biologic cu decantare secundara sau printr-un alt procedeu care permite respectarea conditiilor prevazute in prezentul Regulament;

- epurare corespunzatoare- epurarea apelor uzate prin orice proces si/sau system care dupa evacuarea apelor uzate permite receptorilor sa intruneasca obiectivele relevante de calitate prevazute in normele tehnice si in avizele si autorizatiile de gospodarire a apelor in vigoare;

- namol- namol rezidual, tratat sau netratat, care provine din statia de epurare a apelor uzate;

- eutrofizare- imbogatirea apei in nutrienti, in special in compusi cu azot si/sau fosfor, determinand o crestere accelerată a algelor si a altor forme vegetale superioare, care conduce la o perturbare nedorita a echilibrului organismelor prezente in apa si asupra calitatii apei;

- aviz de gospodarire a apelor- actul tehnico-juridic ce conditioneaza finantarea si executia obiectivelor noi de investitie, dezvoltarea, modernizarea sau retehnologizarea unor instalatii existente ori procese tehnologice, precum si realizarea de lucrari de interes public ce se construiesc pe ape sau care au legatura cu apele;

- autorizatie de mediu pentru folosinţa specială a apei- actul tehnico-juridic ce conditioneaza punerea in functiune sau exploatarea obiectivelor noi ori a celor existente, construite pe ape sau care au legatura cu apele;

- receptor natural- resursa de apa care primeste apele uzate evacuate direct sau epurate.

- Prezentul Regulament se aplica la:

a) proiectarea, avizarea si, dupa caz, autorizarea unor noi lucrari de folosire a apelor, precum si la extinderea sau retehnologizarea obiectivelor existente care evacueaza ape uzate epurate sau neepurate in conditiile stipulate în punctual 1;

b) stabilirea gradului de preepurare necesar si a tehnologiei de preepurare, precum si a constructiilor si instalatiilor de preepurare aferente, necesare obiectivelor economico-sociale, inainte ca apele uzate sa fie evacuate in conditiile p. (1);

c) proiectarea, avizarea si, dupa caz, autorizarea din punct de vedere al gospodaririi apelor si al protectiei mediului a retelelor de canalizare si, respectiv, a statiilor de epurare noi, a celor existente sau a celor existente care fac obiectul unor completari ori extinderi;

d) elaborarea documentatilor pentru obtinerea acordului de racordare la retelele de canalizare a localitatilor;

e) obtinerea avizului de racordare, incheierea contractului de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare si obtinerea acceptului de evacuare intre prestatorii, furnizorii/operatorii de servicii publice care au in administrare si in exploatare sistemul de canalizare, denumiti in continuare operatori de servicii publice, si utilizatorii de apa, denumiti in continuare utilizatori;

f) incheierea contractelor abonament- intre operatorii de servicii publice si unitatile industriale, pentru serviciul de preluare a apelor uzate direct in statia de epurare a apelor uzate;

g) verificarea respectarii prevederilor autorizatiei de gospodarire a apelor si, respective, a prevederilor contractuale cu privire la conditiile de evacuare cantitative si verificarea respectarii prevederilor acceptului de evacuare cu privire la conditiile de evacuare calitative de incarcare cu substante poluante a apelor, in retelele de canalizare ale localitatilor, in conditiile p.1.

Conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si in statiile de epurare

7. Principalii parametrii/indicatori de calitate care trebuie sa caracterizeze apele uzate sunt prevazuti in tabelul nr. 1. Tabelul prezinta si limitele maxime admisibile, exprimate in mg/dm3, ce se masoara in punctele de control.

8. In functie de activitatea specifica desfasurata apele uzate pot fi caracterizate si prin alti indicatori de calitate decat cei din tabelul nr. 1. Limitele maxim admisibile pentru acestia se vor stabili pe baza de studii de specialitate, la comanda utilizatorului de apa.

Studiile trebuie sa cuprinda de asemenea, metodele de analiza cantitativa si calitativa a substantelor in cauza si tehnologiile de epurare adecvate si se aproba de catre autoritatea publica centrala din domeniul apelor si protectiei mediului.

9. Utilizatorul de apa are obligatia epurarii locale a apelor uzate, astfel incat in punctual de control sa fie asigurata respectarea conditiilor prevazute in contractul de bransare/racordare si ulizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare si in avizul/autorizatia de gospodarire a apelor.

10. In situatia in care apele uzate industriale sunt evacuate direct in reteaua de canalizare, se interzice descarcarea de substante prioritar si prioritar periculoase, prevazute Regulamentul privind condiţiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă.

11. Evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor este permisa numai daca prin aceasta:

a) nu se aduc prejudicii igienei si sanatatii publice sau personalului de exploatare;

b) nu se diminueaza prin depuneri capacitatea de transport a canalelor colectoare;

c) nu se degradeaza constructiile si instalatiile retelelor de canalizare, ale statiilor de epurare si ale echipamentelor associate;

d) nu sunt perturbate procesele de epurare din statiile de epurare sau nu se diminueaza capacitatea de prelucrare a acestora;

e) nu se creeaza pericol de explozie.

Restrictii privind evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare a localitatilor si direct in statiile de epurare.

11. Apele uzate care se evacueaza in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare nu trebuie sa contina:

a). materii in suspensie, in cantitati si dimensiuni care pot constitui un factor active de erodare a canalelor, care pot provoca depuneri sau care pot stanjeni curgerea normala, cum sunt:

- materialele care, la vitezele realizate in colectoarele de canalizare corespunzatoare debitelor minime de calcul ale acestora, pot genera depuneri;

- diferitele substante care se pot solidifica si asfel pot obtura sectiunea canalelor;

- corpurile solide, plutitoare sau antrenate, care nu trec prin gratarul cu spatiu liber de 20mm intre bare, iar in cazul fibrelor si fibrelor textile ori al materialelor similare – pene, fire de par de animale- care nu trec prin sita cu latura fantei de 2mm;

- suspensiile dure si abrasive ca pulberile metalice si granulele de roci, precum si altele asemenea, care prin antrenare pot provoca erodarea canalelor;

- pacura, uleiul, grasimile sau alte materiale care prin forma, cantitate sau aderenta pot conduce la crearea de zone de acumulari de depuneri pe peretii canalului collector;

- substante care, singure sau in amestec cu alte substante continute in apa din retelele de canalizare, coaguleaza, existand riscul depunerii lor pe peretii canalelor, sau conduc la aparitia de substante agresive noi;

b). substante cu agresivitate chimica asupra materialelor din care sunt realizate retelele de canalizare si echipamentele si conductele din statiile de epurare a apelor uzate;

c). substante de orice natura, care, plutitoare sau dizolvate, in stare coloidala sau de suspensie, pot stanjenii exploatarea normala a canalelor si statiilor de epurare a apelor uzate sau care impreuna cu aerul pot forma amestecuri explosive, cum sunt: benzina, benzenul, eterii, cloroformul, acetilena, sulfura de carbon, solventii, dicloretilena si alte hidrocarburi clorurate, apa sau namolul din generatoarele de acetilena;

d). substante toxice sau nocive care, singure sau in amestec cu apa din canalizare, pot pune in pericol personalul de exploatare a retelei de canalizare si a statiei de epurare;

e). substante cu grad ridicat de periculozitate, cum sunt:

- metalele grele si compusii lor;

- compusii organici halogenati;

- compusii organici cu fosfor sau cu staniu;

- agentii de protectie a plantelor, pesticidele- fungicide, erbicide, insecticide, algicide- si substantele chimice folosite pentru conservarea materialului lemons, a pielii sau a materialelor textile;

- substante chimice toxice, carcinogene, mutagene sau teratogene ca: acrilonitril, hidrocarburi policiclice aromatice, ca benzpiren, benzantracen si altele asemenea;

- substantele radioactive, inclusiv reziduurile;

f). substante care, singure sau in amestec cu apa din canalizare, pot degaja mirosuri ce contribuie la poluarea mediului;

g). substante colorate ale caror cantitate si natura, chiar in conditiile diluarii realizate in reteaua de canalizare sau in statia de epurare, determina prin descarcarea lor o dta cu apele uzate modificarea culorii apei receptorului natural;

h). substante inhibitoare ale procesului biologic de epurare a apelor uzate sau de tratare a namolului;

i). substante organice greu biodegradabile.

12. (1) Apele uzate provenite de la unitatile medicale si veterinare, curative sau profilactice, de la laboratoarele si institutele de cercetare medicala si veterinara, inteprinderile de ecarisaj, precum si de la orice fel de inteprinderi si institutii care prin specificul activitatii lor pot produce contaminarea cu agenti patogeni- microbe, virusuri, oua de paraziti- se descarca in retelele de canalizare ale localitatilor si in statii de epurare numai in conditiile in care s-au luat toate masurile de dezinfectie/sterilizare prevazute de legislatia sanitara in vigoare.

(2) Realizarea masurilor de dezinfectie/ sterilizare a produselor patologice evacuate odata cu apele uzate din unitatile mentionate mai sus se certifica periodic prin buletine de analiza eliberate de inspectoratele de sanatate publica teritoriala, conform legislatiei in vigoare. Aceste buletine se pastreaza la unitatile in cauza si se transmit si operatorilor de servicii publice, periodic sau la cerere.

Acceptul de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si/sau in statiile de epurare

13. Evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare sau in statiile de epurare se face in baza acceptului de evacuare dat in scris de operatorul de servicii publice care administreaza si exploateaza reteaua de canalizare si statia de epurare, precum si a contractului de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, incheiat cu acesta. Pentru utilizatorii de apa cu potential major de poluare, dupa obtinerea acceptului de evacuare este necesara obtinerea avizului/autorizatiei de mediu pentru folosinţa specială a apei. Pentru evacuarile din unitatile prevazute la p.12 este necesara si obtinerea avizului inspectoratelor teritoriale de sanatate publica.

14. Prin acordul de racordare si avizul/autorizatia de mediu pentru folosinţa specială a apei. se pot stabili, ca valori admisibile, valori mai mici decat cele prevazute in tabelul nr. 1, pe baza incarcarii deja existente cu poluanti a apei uzate din canalizare.

15. (1) Pentru localitatile care au in curs de realizare statii de epurare sau extinderi ale acestora, prevazute prin programe de etapizare aprobate conform legii, autoritatea competenta poate stabilii alte conditii de evacuare pe perioada de derulare a programului, pana la indeplinirea obiectivelor acestuia, tinandu-se seama de prevederile prezentului regulament.

(3) Conditiile de evacuare in reteaua de canalizare a apelor uzate provenind de la o platforma industriala se stabilesc de catre operatorul instalatiei finale de epurare a platformei industriale, tinandu-se seama de incarcari si debitele pentru care a fost proiectata statia finala de epurare.

16. La solicitarea avizului de racordare, a contractului de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare si a acceptului de evacuare, in vederea evacuarii apelor uzate provenite de la un nou utilizator de apa si de extindere a capacitatilor de productie si a instalatiilor de preepurare, acesta va pune la dispozitie operatorilor de servicii publice datele asigurate de proiectant/utilizator, respective estimari ale debitelor si a compozitiei apelor uzate care urmeaza sa fie descarcate in retelele de canalizare ale localitatilor sau in statii de epurare.

17. Avizul de racordare, contractul de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare si acceptul de evacuare pentru serviciul de preluare a apelor uzate in reteaua de canalizare a localitatilor si.sau in statia de epurare precizeaza:

a) debitele si concentratiile maxime admisibile ale impurificatorilor apelor uzate evacuate in punctual de control;

b) eventualele restrictii de evacuare la anumite ore;

c) masurile de uniformizare a debitelor si concentratiilor substantelor poluante continute;

d) obligatia montarii de debitmetre cu inregistrare si contorizare pe canalul de evacuare a apelor uzate si a mentinerii lor in stare de functionare;

e) obligatia abonatului de a semnala operatorului de servicii publice toate accidentele sau anomaliile din instalatiile proprii, care pot perturba buna functionare a sistemului de canalizare;

f) obligatia de elaborare a aplnului de combatere a poluarilor accidentale, inclusive dotarea cu mijloace si materiale pentru interventie, sau de incheiere a unui precontract cu o unitate specializata pentru interventii in caz de poluare accidentala;

g) punctele de control al calitatii apelor uzate evacuate si frecventa de prelevare si analiza a probelor de apa uzata.

18. Avizul de racordar, contractul de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, acceptul de evacuare si autorizatia de gospodarire a apelor se revizuiesc potrivit reglementarilor in vigoare.

19. Pentru orice schimbare privind debitul si/sau calitatea apelor uzate descarcate in retelele de canalizare ale localitatilor sau in statiile de epurare, ca urmare a modificarii capacitatilor de productie, a tehnologiilor de fabricatie sau a altor cause, utilizatorul are obligatia de a solicita un nou accept de evacuare si un nou aviz/autorizatie de gospodarire a apelor, precum si de a incheia un nou contract de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare.

20. Acceptarea in retelele de canalizare a alocalitatilor si/sau in statiile de epurare a unor ape uzate ce implica modificarea tehnologiei sau a parametrilor de functionare ai statiilor de epurare se ia in considerare numai dupa realizarea in statia de epurare a tuturor lucrarilor necesare asigurarii respectarii conditiilor de descarcare in receptori naturali.

Tabelul nr.1

Indicatorii de calitate ai apelor uzate industriale evacuate în reţelele de canalizare ale localităţilor

| Nr. | Parametrul de calitate | Unitate | Valoarea admisibilă |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Temperatura | 0C | Cel puţin 8 şi cel mult 40 |
| 2 | Concentraţia ionilor de hidrogen | pH | 6,5-8,5 |
| 3 | Solide în suspensie | mg/dm3 | 350,0 |
| 4 | Cererea biochimică de oxigen (CBO total) | mg/dm3 | 300 sau conform proiectului staţiei de epurare a apelor uzate |
| 5 | Cererea chimică de oxigen - metoda cu bicromat de potasiu (CCO-Cr)* | mg/dm3 | 500 sau conform proiectului staţiei de epurare a apelor uzate |
| 6 | Grăsimi | mg/dm3 | 40,0 |
| 7 | Azot amoniacal (NH4) | mg/dm3 | 30,0 |
| 8 | Fosfor total (P) | mg/dm3 | 5,0 |
| 9 | Cianuri totale (CN) | mg/dm3 | 1,0 |
| 10 | Hidrogen sulfurat (H2S) ** | mg/dm3 | 1,0 |
| 11 | Sulfiţi (SO32-) | mg/dm3 | 2,0 |
| 12 | Sulfaţi (SO42-) | mg/dm3 | 600 sau conţinutul apei potabile |
| 13 | Fenoli antrenabili cu vapori de apă (C6H5OH) | mg/dm3 | 30,0 |
| 14 | Petro şi produse petroliere | mg/dm3 | 25,0 |
| 15 | Surfactanţi biodegradabili activi anionici sintetici | mg/dm3 | 25,0 |
| 16 | Plumb (Pb2+) | mg/dm3 | 0,5 |
| 17 | Cadmiu (Cd2+) | mg/dm3 | 0,3 |
|  | Crom (Cr3) | mg/dm3 | 2,5 |
| 19 | Crom hexavalent (Cr6+) | mg/dm3 | 0,2 |
| 20 | Cupru (Cu2+) | mg/dm3 | 0,2 |
| 21 | Nichel (Ni2+) | mg/dm3 | 1,0 |
| 22 | Zinc (Zn2+) ** | mg/dm3 | 1,0 |
| 23 | Clor (Cl2) | mg/dm3 | 0,5 |
| 24 | Acizi, amestieuri în flamabile, toxice şi substanţe gazoase dizolvate | - | Nu se admit |

*  Valoarea concentraţiilor de CCO-Cr trebuie să corespundă raportului CBOtotal/CCO de 0,67 sau mai mare

** Pentru localităţile urbane în care apa livrată conţine zinc sau hidrogen sulfurat în concentraţii mai mari de 1 mg/dm3, va fi acceptată aceiaşi sumă.

21. In scopul protejarii sanatatii populatiei si a mediului evacuarea/descarcarea

in receptorii naturali a apelor uzate orasenesti si industriale cu continut de substante poluante se face numai in conditiile respectarii prevederilor legislatiei in vigoare si ale prezentului Regulament.

Modul de stabilire a valorilor limita admisibile ale poluantilor din apele uzate evacuate in receptorii naturali

22. (1) Limitele maxime admisibile de incarcare cu poluanti a apelor uzate la evacuarea in receptori naturali sunt prevazute in tabelul nr. 2. Ele se masoara in punctual de control situate inainte de descarcare.

Tabelul nr.2

Valori-limita de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si urbane evacuate in receptori naturali

Se aplica tuturor categoriilor de efluenti proveniti sau nu din statiile de epurare

| Nr. crt. | Indicatorul de calitate | U.M. | Valorile limită admisibile | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicatorii fizici |
| 1. | Temperatura1) | C0 | 35 |  |
| Indicatorii chimici |
| 2. | pH | Unităţi pH | 6,5-8,5 |  |
| 3. | Materii în suspensie (MS)2) | mg/dm3 | 35,0 |  |
| 4 | . Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5)2) | mgO2/dm3 | 25,0 | SR EN 1899-2/2002 |
| 5 | Consum chimic de oxygen- metoda cu dicromat de potasiu (CCOCr)2 | mgO2/dm3 | 125,0 | SR ISO 6060-96 |
| 6 | Azot amoniacal (NH4 +)6) | mg/dm3 | 2,0 | SR ISO 5664:2001 SR ISO 7150-1/2001 |
| 7 | Azot total (N) 6) | mg/dm3 | 10,0 | SR EN ISO 13395:2002 |
| 8 | Azot total (N) 6) | mg/dm3 | 10,0 | SR EN ISO 13395:2002 |
| 9 | Azotati (NO3-)6) | mg/dm3 | 25,0 | SR ISO 7890-2:2000; SR ISO 7890-3:2000 SR ISO 7890/1-98 pentru apa de mare; SATS 12999-91 |
| 10 | Azotiti (NO2-)6) |  | 1 | SR EN 26777:2002 pentru |
| 11 | Sulfuri si hidrogen sulfurat (S2-) |  | 0.5 | SR ISO 10530-97 SR 7510-97 |
| 12 | Sulfiti (SO3)2- |  | 1.0 | STAS 7661-89 |
| 13 | Sulfati (SO42-) |  | 600.0 | STAS 8601-70 |
| 14 | Fenoli antrenabili cu vapori de apa (C6H5OH) |  | 0.3 | SR ISO 6439:2001; SR ISO 8165/1/00 |
| 15 | Substante extractibile cu solventi organici |  | 20.0 | SR 7587-96 |
| 16 | Produse petroliere5) |  | 5.0 | SR 7877/1-95 SR 7877/2-95 |
| 17 | Fosfor total(P)6) |  | 1.0 | SR EN 1189-2000 |
| 18 | Detergenti sintetici |  | 0.5 | SR EN 903: 2003 SR ISO 7875/2-1996 |
| 19 | Cianuri totale (CN) |  | 0.1 | SR ISO 6703/1/2-98/00 |
| 20 | Clor rezidual liber(Cl-) |  | 0.2 | SR EN ISO 7393-1:2002;SR EN ISO 7393-2:2002;SR EN ISO 7393-3:2002 |
| 21 | Cloruri (Cl-) |  | 500.0 | STAS 8663-70 |
| 22 | Floruri (F-) |  | 5.0 | SR ISO 10359-1:2001; SR ISO 10359-2:2001 |
| 23 | Reziduu filtrate la 1050C |  | 2000.0 | STAS 9187-84 |
| 24 | Arsen (As+)3 |  | 0.1 | SR ISO 10566:2001 |
| 25 | Aluminiu (Al3+) |  | 5.0 | STAS 9411-83 |
| 26 | Calciu (Ca 2+) |  | 300.0 | STAS 3662-90 SR ISO 7980-97 |
| 27 | Plumb (Pb2+)3) |  | 0,5 | STAS 8637-79. |
| 28 | Cadmiu (Cd2+)3) | mg/dm3 | 0,2 | SR ISO 8288:2002 SR EN ISO 5961:2002 |
| 29 | Crom total( Cr3++Cr6+)3) | mg/dm3 | 1,0 | SR EN 1233:2003 SR ISO 9174-98 |
| 30 | Crom hexavalent (Cr6+)3) | mg/dm3 | 0,1 | SR EN 1233:2003 SR ISO 11083-98 |
| 31 | Fier total ionic (Fe2+,Fe3+) | mg/dm3 | 5,0 | SR EN 1233:2003 SR ISO 6332-96 |
| 32 | Cupru (Cu2+)3) | mg/dm3 | 0,1 | STAS 7795-80 SR ISO 8288:2001 |
| 33 | Nichel (Ni2+)3) | mg/dm3 | 0,5 | STAS 7987-67 SR ISO 8288:2001 |
| 34 | Zinc (Zn2+)3) | mg/dm3 | 0,5 | STAS 8314-87 SR ISO 8288:2001 |
| 35 | Mercur (Hg2+)3) | mg/dm3 | 0,05 | SR EN 1483:2003; SR EN 12338:2003 |
| 36 | Argint (Ag+) | mg/dm3 | 0,1 | STAS 8190-68 |
| 37 | Molibden(Mo2+) | mg/dm3 | 0,1 | STAS 11422-84 |
| 38 | Seleniu (Se2+) | mg/dm3 | 0,1 | STAS 12663-88 |
| 39 | Mangan total (Mn) | mg/dm3 | 1,0 | STAS 8662/1-96 SR ISO 6333-96 |
| 40 | Magneziu (Mg2+) | mg/dm3 | 100,0 | STAS 6674-77 SR ISO 7980-97 |
| 41 | Cobalt (Co2+) | mg/dm3 | 1,0 | SR ISO 8288:2001 |

1)Prin primirea apelor uzate, temperature receptorului natural nu va depasii 350C.

2) A se vedea tabelul nr.1 prevazut in anexa nr.1 la hotarare- NTPA-001 si art. 7 alin. (2) din anexa la normele tehnice ,,Plan de actiune privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate urbane’’

3) Suma ionilor metalelor grele nu trebuie sa depaseasca concentratia de 2 mg/dm3, valorile individuale fiind cele prevazute in tabel. In situatia in care resursa de apa/sursa de alimentare cu apa contine Zn in concentratie mai mare decat 0.5 mg/ dm3. Aceasta valoare se va accepta si la evacuarea apelor uzate in resursa de apa, dar nu mai mult de 5 mg/ dm3.

4)Metoda de analiza corespunzatoare standardului indicat in tabel are caracter orientativ, alte metode alternative putand fi folosite daca se demonstreaza ca acestea au aceeasi sensibilitate si limita de detectie.

5) Suprafata receptorului in care se evacuiaza ape uzate nu trebuie sa prezinte irizatii.

6)Valorile ce trebuie respectate pentru descarcari in zone sensibile, conform tab. Nr. 2 din

(2) Valorile admisibile specificate la alin. (1) se stabilesc in conformitate cu prevederile prezentului normative si se inscriu in :

a)  avizele de gospodarire a apelor ce se emit pentru:

- obiective noi;

- obiective existente ce isi modifica si isi imbunatatesc procesele tehnologice de productie sau de epurare a apelor uzate;

- obiective existente la care se prevad extinderi de capacitate de productie sau ale capacitatilor de epurare a apelor uzate;

- alte obiective existente care prin lucrari de investitie isi modifica valoarea parametrilor de capat;

b). autorizatiile de mediu pentru folosinţă special a apei emise:

- utilizatorilor noi, atunci cand in avizul de gospodarire a apelor au fost prevazute conditii similare cu cele din prezentul normative;

-.utilizatorilor de apa existenti, numai dupa ce au realizat si au pus in functiune capacitate corespunzatoare de epurare a apelor uzate, prevazute anterior prin programe de etapizare, conform prevederilor art. ……….. din Legea Apelor nr. 272 din 23.11.2011.

(3) Prin avizele si autorizatiile de gospodarire a apelor emitentul acestora poate stabili ca valori admisibile valori mai mici decat cele prevazute in tab. Nr. 1, pe baza incarcarii in poluanti deja existenti in receptori, in amonte de punctual de evacuare a apelor uzate, si avand in vedere obiectivele de calitate ale receptorului natural.

(4) La stabilirea valorilor admisibile pentru metale grele emitentul trebuie sa tina seama de faptul ca, desi individual, concentratia maxima admisibila poate fi cea prevazuta in tabelul nr.1, atunci cand in apele uzate sunt prezente mai multe metale grele (de ex. plumb, cadmiu, crom, cupru, nichel, zinc sau mercur), concentratia totala a acestora in apa neputand depasi 2 mg/dm3. In privinta mercurului concentratia acestuia nu poate depasi 0.05 mg/dm3 chiar in situatia in care unicul metal present in apele uzate.

(5) Pentru substantele pentru care nu sunt prevazute limitele maxime admmisibile in standardele sau in normativele in vigoare, acestea se stabilesc pe baza de studii elaborate de institute specializate, abilitate conform legii, la comanda utilizatorului de apa. Studiile vor cuprinde, de asemenea, metodele de analiza calitativa si cantitativa la substantele respective, precum si tehnologiile de epurare adecvate. Limitele maxime admisibile vor fi aprobate de catre autoritatea publica centrala din domeniul apelor si protectiei mediului.

(6) Pentru substantele poluante, altele decat cele prevazute in tabelul nr.1, limitele

maxime admisibile se stabilesc prin avizele si autorizatiile de gospodarire a apelor, in functie de caracteristicile receptorului natural, de capacitatea sa de autoepurare, de caracteristicile celorlalte ape uzate evacuate in acelas recptor, de cerintele utilizatorilor de apa si de necesitatea protectiei mediului.

(7) In cazul apelor uzate ce contin substante poluante peste valorile limita stabilite prin prezentul normativ, este obligatorie epurarea acestora sau luarea de masuri tehnologice adecvate, pana la atingerea valorilor admise.

(8) In situatii exceptionale autoritatea publica centrala din domeniu apelor si protectiei mediului poate face derogari de la prezentul normative.

(9) Pentru descarcarile de ape uzate epurate in Marea Neagra, in zone stagnante cum sunt golfurile, este obligatorie realizarea unor conducte de descarcare in larg, prevazute cu posibilitati de dispersie. La avizarea/autorizarea acestor descarcari nu se aplica prevederile prezentului normative pentru indicatorul reziduu filtrabil uscat la 1050C, la care valoarea maxima admisibila se coreleaza cu cea a fondului Marii Negre, de regula mai mica decat aceasta.

(10) In cazuri speciale – dupa probe tehnologice, la amorsarea treptelor biologice din statiile de epurare, la reviziile periodice sau pe parcursul executiei unor lucrari de retehnologizare ori extindere a capacitatii statiei de epurare- este permisa depasirea valorilor- limita ale indicatorilor de calitate, daca prin aceasta nu se pune in pericol sanatatea populatiei, a ecosistemelor acvatice sau nu se produc pagube materiale, si numai cu avizul autoritatilor bazinale de gospodarire a apelor si, dupa caz, al inspectoratelor teritoriale de sanatate publica. Avizul se solicita de catre utilizatorul de apa cu cel putin 30 de zile inainte de data programata pentru inceperea reviziilor, reparatiilor, lucrarilor, probelor tehnologice ori pentru amorsarea satiilor de epurare biologica. Prin avizul respective se stabilesc depasiri, darn u mai mari de 30 de zile, precum si valorile maxime admisibile ale indicatorilor de calitate pentru aceasta perioada.

(11) Pentru utilizatorii existenti, care realizeaza capacitate de epurare in conformitate cu programul de etapizare aprobat, in autorizatia de gospodarire a apelor, emisa pe o perioada limitata, se inscriu valori ale substantelor poluante care nu depasesc valorile limita din tabelul nr.2.

Restrictii privind evacuarea apelor uzate in receptorii naturali

23. (1) Apele uzate care se evacueaza in receptorii naturali nu trebuie sa contina:

a) substante poluante cu grad ridicat de toxicitate, prevazute in tabelul nr. 2, precum si acele substante a caror interdictie a fost stabilita prin studii de specialitate;

b) materii in suspensie peste limita admisa, care ar putea produce depuneri in albiile minore ale cursurilor de apa sau in cuvetele lacurilor;

c) substante care pot conduce la cresterea turbiditatii, formarea spumei sau la schimbarea proprietatilor organoleptice ale receptorilor fata de starea naturala a acestora.

(2) Apele uzate provenite de la spitalele de boli infectioase, sanatorii TBC, institutii de pregatire a apreparatelor biologice- seruri si vaccinuri-, alte institutii medicale curative sau profilactice, de la unitatile zootehnice si abatoare nu pot fi descarcate in receptori fara a fi fost supuse in prealabil dezinfectiei specifice. In aceasta situatie se aplica prevederile p.12.

24. Descarcarea apelor uzate epurate in reteaua de canale de desecare, de irigatii ori pe terenuri agricole se face numai in conditiile realizarii unei epurari corespunzatoare si numai cu avizul administratorului/detinatorului acestora, astfel:

- cand apa din canale se foloseste la irigarea culturilor agricole, limitele indicatorilor de calitate se coreleaza si cu standardul privind calitatea apei pentru irigarea culturilor agricole;

- cand apa uzata se descarca intr-un canal de desecare ce debuseaza intr-un receptor natural, limitele indicatorilor de calitate vor fi cei corespunzatori prezentului normative.

25. La reglementarea aplasarii de noi obiective in zone in care nu pot fi amplasate conditiile de evacuare stabilite in prezentul Regulament se aplica prevederile p.22 alin. (8).

26. Operatorii de servicii publice sau, dupa caz detinatorii statiei de epurare sau ai

sistemelor de evacuare a apelor uzate in receptorii naturali sunt obligaţi sa asigure

montarea si functionarea corespunzatoare a mijloacelor de masurare a debitelor de ape uzate evacuate, cu inregistrarea si contorizarea debitelor, sa prevada facilitati de prelevare a probelor de apa pentru analiza in locuri bine stabilite si, pe cat posibil, sa instaleze sisteme automate de determinare a calitatii apelor uzate evacuate, cu masurarea parametrilor specifici activitatii desfasurate. Pentru ape uzate cu debite mai mari de 500 l/s si care se descarca in receptori cu debite de cel putin 3 ori mai mari decat cele ale apelor uzate, in punctul de evacuare se prevad sisteme de dispersie/difuzie.

27. In scopul protejarii resurselor de apa impotriva poluarii:

- se recomanda folosirea apelor uzate si/ sau a namolurilor care contin nutrienti la fertilizarea ori la irigarea terenurilor agricole sau silvice, cu acceptul detinatorilor terenurilor respective si cu avizul autoritatilor competente in domeniul imbunatatirilor funciare. In functie de natura culturii se va cere si avizul inspectoratul territorial de sanatate publica;

- este obligatorie asigurarea impermeabilizarii tuturor depozitelor; eventualele exfiltratii, precum si apele din precipitatii ce se scurg de la ceste depozite trebuie colectate si epurate astfel incat acestea sa corespunda prevederilor prezentului normative.

28. Prevederile prezentului Regulament se aplica si la evacuarea apelor uzate in soluri permeabile sau in depresiuni cu scurgere asigurata natural.

29. Metodele de analiza corespunzatoare standardelor indicate in tabel au caracter

orientativ; se pot folosi alte metode alternative, daca se demonstreaza ca acestea au aceasi sensibilitate si limita de detectie.

30. (1) Punctul de prelevare a probelor de ape uzate, in vederea conformarii cu prevederile prezentului normative, este punctual de descarcare finala a apelor uzate in recptor.

(2) Frecventa de monitorizare si, respectiv, numarul minim de probe de prelevat la intervale regulate de timp, se stabilesc prin autorizatia de gospodarire a apelor , in functie de marimea statiei de epurare si de impactul calitativ al descarcarii asupra receptorului natural.

Monitorizarea evacuarilor din statiile de epurare a apelor uzate orasenesti sau industriale in receptori naturali

31. Apele uzate orasenesti sau industriale, inainte de a fi evacuate in receptori

naturali, trebuie monitorizate in concordanta cu procedurile de control stabilite.

- Monitorizarea constituie obligatia tuturor prestatorilor/operatorilor de servicii publice ai retelelor de canalizare si/sau ai statiilor de epurare a apelor uzate orasenesti, ai statiilor de epurare a apelor uzate industriale si ai oricaror evacuari directe in receptori naturali.

- Statiile de epurare vor fi proiectate sau modificate astfel incat din punctele de

control stabilite sa se poata preleva probe reprezentative din influentul statie si din efluentul epurat sau din efluentul final, inainte de evacuare in receptori.

- Metodele de monitorizare utilizate sunt metode standard in vigoare, care

trebuie sa corespunda cel putin cu nivelurile de referinta prevazute mai jos, lit.b,с).

- Din punctele de control se preleveaza probe pe o perioada de 24 de ore sau la intervale regulate de timp, proportionale cu debitul, la evacuare- daca se considera necesar, si la intrarea in statia de epurare- pentru a se urmarii conformarea cu prescriptiile stabilite prin prezentele norme tehnice, dupa cum urmeaza:

a) La prelevarea probelor se aplica practicile nationale si, dupa caz, internationale de laborator- respective metodele ISO sau EN- pentru ca gradul de degradare a probelor intre momentul prelevarii si cel al analizarii sa fie cat mai mic posibil.

b) Numarul minim de probe prelevat, la intervale regulate de timp, in cursul unui an, se fixeaza in functie de marimea statiei de epurare, dupa cum urmeaza:

- pentru 2.000-9.999 l.e.- 12 probe in cursul primului an si 4 probe in urmatorii ani, daca se poate demonstra ca in timpul primului an apele respecta prescriptiile din prezentele norme tehnice: daca una din cele 4 probe nu corespunde normelor tehnice, in anul urmator se vor preleva 12 probe;

-   pentru 10.000- 49.999 l.e. -12 probe;

-   pentru 50.000 l.e. sau mai mult- 24 de probe;

c) Se considera ca apa uzata epurata respecta valorile maxim admisibile fixate pentru parametrii relevanti/de interes, daca pentru fiecare parametru relevant, luat individual, probele de apa arata ca acesta respecta valoarea fixate astfel:

- pentru indicatorii/parametrii din tabelul nr.1 numarul maxim de probe care pot sa nu corespunda valorilor fixate, exprimate in concentratii sau procente de reducere, este

prevazut in tabelul nr. 3;

- se considera probe necorespunzatoare acele probe prelevate in conditii normale de exploatare, in care concentratiile gasite pentru indicatorii CBO5 si CCO-Cr din tabelul nr.1 se abat cu cel mult 100% de la valorile fixate,iar pentru indicatorul Total suspensii solide cu cel mult 150%;

- pentru indicatorii prevazuti in tabelul nr.2 media anuala a probelor, pentru fiecare indicator, trebuie sa respecte valorile fixate.

- Pentru cele mentionate la pct.33, lit.a,b,c) se pot folosi metode alternative daca se demonstreaza ca acestea permit obtinerea de rezultate echivalente.

37.      Nu se iau in considerare valorile extreme pentru calitatea apei respective daca acestea sunt rezultatul unor situatii neobisnuite, cum ar fi ploi torentiale.

Tabelul nr.3

Numărul probelor, care ar putea devia de la solicitări

| Număr de probe prelevate într-un an | Număr maxim admis de probe neconforme |
| --- | --- |
| 4-7 | 1 |
| 8-16 | 2 |
| 17-28 | 3 |
| 29-40 | 4 |
| 41-53 | 5 |
| 54-67 | 6 |
| 68-81 | 7 |
| 82-95 | 8 |
| 96-110 | 9 |
| 111-125 | 10 |
| 126-140 | 11 |
| 141-155 | 12 |
| 156-171 | 13 |
| 172-187 | 14 |
| 188-203 | 15 |
| 204-219 | 16 |
| 220-235 | 17 |
| 236-251 | 18 |
| 252-268 | 19 |
| 269-284 | 20 |
| 285-300 | 21 |
| 301-317 | 22 |
| 318-334 | 23 |
| 335-350 | 24 |
| 351-365 | 25 |

Capitolul III  Utilizarea nămolului provenit de la staţiile de epurare a apelor uzate

38. Nămolul este produsul unui proces de epurare corespunzător. Nămolul de la staţiile de epurare este uscat pe paturi de uscare care aparţin staţiilor de epurare. Marea parte a nămolului generat, după uscare, se transportă sau se depozitează in zonele de depozitare ale staţiei de epurare, o mică parte din nămol fiind utilizat in agricultură şi o mică cantitate se incinerează.

Utilizarea nămolului in agricultura are ca bază juridică transpunerea in legislaţia naţională a Directivei nr. 86/278/CEE privind protecţia mediului şi, in special, a solului.

Cand nămolul nu are calitatea necesară pentru utilizare in agricultură, există alte opţiuni, de exemplu procesul de incinerare. Companiile de fabricare a cimentului pot utiliza nămolul din staţiile de epurare ale aglomerărilor umane, ca alternativă de materie primă pentru producerea de energie.

39. Prin modernizarea staţiilor de epurare a apelor uzate urbane vor fi întreprinse măsuri pentru modernizarea epurării secundare–biologică şi imbunătăţirea calităţii nămolului rezultat.

De asemenea, prin fermentarea anaerobă a nămolului se obţine gaz metan. Īn aceste procese, deshidratarea nămolului va fi mai eficientă, prin utilizarea de instalaţii noi şi mai performante.

40. Evacuările din staţiile de epurare a apelor uzate urbane în zonele sensibile supuse eutrofizării trebuie să respecte suplimentar prescripţiile din tabelul nr.2.

Capitolul IV  Criterii pentru identificarea zonelor sensibile

41. O apa poate fi identificata ca zona sensibila daca apartine uneia dintre grupele de mai jos:

1) lacuri naturale cu apa dulce, alte ape dulci, care se dovedesc a fi eutrofe sau care in viitorul apropiat pot deveni eutrofe daca nu se iau masuri de protectie.

Ca să se analizeaza care nutrient trebuie redus printr-o epurare suplimentara, se vor lua in considerare urmatoarele elemente:

- lacuri si cursuri de apa care ajung in lacuri natural sau de acumulare, avand un schimb de apa redus, ceea ce poate favoriza procesul de acumulare. In aceste zione trebuie inclusa indepartarea fosforului, dar numai in cazul in care se demonstreaza ca acestea ar avea effect de reducere a nivelului de eutrofizare. Acolo unde se fac descarcari din localitati mari se poate lua in considerare si eliminarea azotului;

- evacuarile din localitati mici au de obicei o importata mica in aceste zone, dar pentru localitatile mari trebuie prevazuta indepartarea fosforului si/sau a azotului daca se poate demonstra ca aceasta va avea efect de reducere a nivelului de eutrofizare;

- apele de suprafata destinate captari apei pentru potabilizare si care pot contine concentratii de azot mai mari decat cea stabilita in normele referitoare la calitatea apei ceruta pentru apele de suprafata destinata apei pentru potabilizare;

- zonele in care este necesara alta epurare decat cea prevazuta la Capitolul V, in vederea respectarii reglementarilor in vigoare.

2). O zona nu mai este considerate sensibila daca timp de 7 ani de la identificare

corespunde cerintelor din punct de vedere al aportului in fosfor si azot, prevazute in tab.

nr 2

- Pentru a se asigura ca resursele de apa, care sunt si receptoare pentru apele uzate, corespund, din punct de vedere al calitatii, reglementarilor in domeniu, autoritatea competenta poate stabili in avizele/autorizatiile de mediu pentru folosinţa special a apei prescriptii mai severe decat cele prezentate in tabelele nr.1 si 2.

- In functie de specificul apelor uzate industriale care intra in retelele de canalizare, de utilizarile din aval si de obiectivele de calitate ale recptorului natural, autoritatea competenta poate stabilii si alte conditii de calitate pentru efluentii statiilor de epurare a apelor uzate orasenesti, suplimentar celor prevazute in tab. nr. 1 si 2.

- Punctele de evacuare pentru apele uzate orasenesti se aleg avandu-se in vedere maxima reducere a efectelor asupra receptorului.

- Apele uzate epurate se vor reutiliza ori de cîte ori acest lucru este posibil, cu avizul autoritatilor in domeniu, in functie de origine si de domeniul de utilizare. Reutilizarea acestor ape trebuie sa se faca in conditiile reducerii la minimum a efectelor negative asupra mediului.

- Namolurile provenite din statiile de epurare a apelor uzate se depoziteaza in mod

corespunzator sau se utilizeaza ori de cate ori acest lucru este posibil. Modul de depozitare sau de utilizare a acestora trebuie sa reduca la minimum efectele negative asupra mediului si se precizeaza in avizele/autorizatiile de mediu pentru folosinţa special a apei.

- Utilizarea namolurilor se poate face numai cu avizul autoritatii competente, in functie de origine si de domeniul de utilizare.

- Apele uzate industriale provenite din sectoarele industriale nominalizate in punctul 10 vor respecta conditiile prevazute în tabelul 1, inainte de evacuare in receptori naturali.

Tabelul nr.4

Prescripţii referitoare la evacuările din staţiile de epurare a apelor uzate urbane în zonele sensibile supuse eutrofizării

În funcţiile de condiţiile locale se vor aplica unul sau ambii indicatori.

Se aplică valorile de concentraţie sau procente de reducere.

| Indicatori/parametri de calitate | Concentrație | Procentul minim de reducere (%) | Metode de determinare de referinţă |
| --- | --- | --- | --- |
| Total fosfor | 2 mg/l (10 000-100.000 EL) 1 mg /l (peste 100 000 EL) | 80 | Spectofotometrie prin absorbție moleculară |
| Total azot 2 | 15 mg/l (10 000-100 000 EL)3 10 mg /l (peste 100000 000 EL)3 | 70-80 | Spectofotometrie prin absorbție moleculară |

Notă:

2)Azotul total-înseamnă azotul total obţinut prin metoda Kjeldal (azot organic+azot amoniacal), azotul din azotat şi azotul din azotit.

3) Aceste valori reprezinta concentratii anuale, respective, media anuala a probelor pentru fiecare parametru se va conforma cu valorile relevante ale parametrului.

Capitolul V. Stabilirea cerinţelor de epurare a apelor uzate în localităţile rurale (art.40)

Sisteme individuale de epurare a apelor uzate

49. Art. 3.1 al Directivei 91/271/EEC menţionează că “Atunci cand instalarea unui sistem de colectare a apelor uzate nu se justifică, fie pentru că nu produce beneficii pentru mediu, fie pentru că necesită costuri ridicate, se utilizează sisteme individuale sau alte sisteme adecvate care să asigure acelaşi nivel de protecţie al mediului”.

Această prevedere va fi transpusă la elaborarea Planurilor de urbanism, care trebuie să ţină seama de aceste cerinţe privind colectarea şi epurarea apelor uzate în localităţile rurale.

50. Există două abordări posibile pentru conformarea cu cerinţele referitoare la dotarea cu sisteme individuale de epurare corespunzătoare pentru aglomerări cu mai mult de 2000 EL unde, pe langă sisteme de colectare centralizate, se acceptă şi sisteme individuale de epurare, acolo unde condiţiile tehnico-economice şi geografice nu permit colectarea centralizată a apelor uzate.

51. Reguli generale pentru Sisteme de colectare a apelor uzate în sistem centralizat:

Cerinţe pentru proiectarea, construirea si operarea “în conformitate cu cele mai avansate cunoştinţe tehnice, însă care nu implică costuri ridicate”:

- Dimensiunea/capacitatea sistemului de colectare ia în considerare volumul şi caracteristicile apelor uzate urbane;

- Prevenirea pierderilor pe reţea;

- Limitarea poluării apelor receptoare datorită debitelor excedentare din reţelele de canalizare.

Sisteme individuale sau alte sisteme adecvate de epurare corespunzătoare – excepţie de la regulă.

Cerinţe pentru proiectare, construire şi operare care să asigure:

- Acelaşi nivel de protecţie a mediului ca şi sistemul de colectare centralizat;

Pot fi utilizate doar după evaluarea caz cu caz şi după o argumentare ce se referă la absenţa beneficiului pentru mediu faţă de sistemul de colectare centralizat, sau la situaţia în care sistemul de colectare necesită costuri excesive.

52. Sistemele individuale de colectare a apelor uzate recomandate de ghidurile Comisiei Europeane sunt în principal bazine de colectare sau alte tipuri de containere, care sunt impermeabile, iar apele uzate sunt colectate şi transportate în mod regulat la o staţie de epurare.

53. De asemenea, referitor la sistemele individuale de epurare a apelor uzate sunt acceptate acele procese de epurare care să asigure efluenţi a căror calitate să nu aibă efecte adverse asupra mediului. Pot fi utilizate bazinele de stocare a apelor uzate de tip etanş vidanjabil, iar calitatea apelor uzate colectate şi epurate va respecta cerinţele în vigoare.

Anexa 1

la Regulamentul privind cerinţele epurare a

apelor uzate în localităţile urbane şi rurale

Concentrațiile admisibile ale poluanților din apele uzate menajere care provin din spațiile utilizate pentru desfășurarea de servicii, comerț sau industrie.

| Nr. | Parametrul de calitate | Încărcătura cu agenţi poluanţi pe cap de locuitor (g/zi) | Valori admisibile pentru agenţi poluanţi (mg/dm3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Solide în suspensie | 65,0 | mai puţin de 215,0 |
| 2 | CBO total | 74,0 | mai puţin de 250,0 |
| 3 | Ph | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 |
| 4 | Temperatura | sub 300C | sub 300C |
| 5 | Amoniac, N | 8,0 | sub 26 |
| 6 | Fosfaţi (P5O5) | 3,3 | sub 11,0 sau egal cu conţinutul apei potabile |
| 7 | Cloride (Cl-) | 9,0 | sub 30,0 sau egal cu conţinutul din apa potabilă |
| 8 | Surfactanţi (anionic) | 2,5 | sub 8,3 |
| 9 | Grăsimi | - | sub 40 |
| 10 | Uleiuri, raşine, păcură nedizolvate | - | nu se admit |
| 11 | Acizi, amestieuri în flamabile, toxice şi substanţe gazoase dizolvate | - | nu se admit |
| 12 | Sulfaţi (SO42-) | - | 400 sau conţinutul apei potabile |
| 13 | Sulfiţi (SO32-) | - | 1,5 |

- Apele uzate industriale provenite din sectoarele industriale vor respecta condiţiile următoare:

| Nr. crt. | Denumirea sectorului industrial | Condiţii de aplicare |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prelucrarea laptelui | Peste 4.000 E.L. (dacă evacuează mai mult de 240 kg CBO5/zi) |
| 2. | Fabricarea produselor din fructe si legume |  |
| 3. | Fabricarea si imbutelierea bauturilor racoritoare |  |
| 4. | Prelucrarea cartofilor |  |
| 5. | Prelucrarea si industrializarea carnii |  |
| 6. | Fabrici de bere |  |
| 7. | Producerea alcoolului si a bauturilor alcoolice |  |
| 8. | Fabricarea hranei pentru animale din produse vegetale |  |
| 9. | Fabricarea gelatinei si a cleiului din piele si oase |  |
| 10. | Fabrici de malt |  |
| 11. | Prelucrarea si industrializarea pestelui Peste 4.000 l.e.( daca evacueaza mai mult de 240 kg CBO5/zi) |  |